Образец №15

##### В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани следната: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА  ПОРЪЧКА.

Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение.

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЩЕ ВКЛЮЧВАТ:

- Да следи изпълнението на строежите да бъдат в съответствие с одобрените инвестиционни проекти  и съгласно изискванията по чл.162, ал.3 от ЗУТ.

- Дава предписания за точното спазване на инвестиционен проект, които вписва в заповедната книга. Предписанията са задължителни за останалите участници в строителството.

- Извършва необходимите дейности – технически контрол върху качеството, количествена оценка на изпълнението, проверява и подписва Протокол 19, които следва да се окомплектова с всички изискуеми от разпоредбите на ЗУТ, Наредбите  и договорените условия документи- сертификати на материалите и изделията, вложени в изпълнението, декларации за съответствие , протоколи от допълнителни тестове и изпитвания, дневници, заповеди от заповедната книга, протоколи по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

- Не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените  инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

- Осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия;

- Съгласува  с  Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за  извършване на работи,  водещи до промяна в количествено-стойностните сметки;

- Извършва експертни дейности и консултации;

- При необходимост изготвя екзекутивната документация на строежа;

- Участва в работата на приемателна комисия за въвеждане на обекта в  експлоатация;

- Оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта;

- Дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по Закона за устройство на територията.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор  на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на  технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на Изпълнителя е наложително.

- Присъствие при съставяне  и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на  изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията за точно изпълнение  от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при  необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на  обектите.

Участникът да предложи организация за изпълнение на поръчката, а именно:

- Участникът да  предложи организация на работата на ключовия екип,  да посочи  как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.

- Участникът да представи описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение.

МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

- Място за изпълнение на поръчката е територията на община Мадан.

- Срокът  на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка започва да тече от датата на подписването му и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обектите.

ОБЕКТИ - ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ, ПО КОИТО ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЩЕ УПРАЖНЯВА АВТОРСКИ  НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Като резултат по финансирания проект от ПРСР 2014-2020г. се очакват следните обобщени индикатори:: реконструирани и рехабилитирани общински пътища – 38 309.35м2, тротоари – 321м2, габиони – 112бр., телекомуникации – 14 019,78л.м., рехабилитирано улично осветление в участъци от общински пътища преминаващи през урбанизирани територии – 9 368л.м.

| № | Обекти/дейности | Количество | Мярка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” в т.ч.: | 14019,78 | л.м. |
| 1.1 | Обект №1: Общински път № SML 1135/III-865, Лещак - Стояново/- Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбински мост - с. Върбина (от км 0+000 до км 1+892,69), в т.ч.: | 1 892,69 | л.м. |
| 1.1.1 | Общински път № SML 1135/III-865, Лещак - Стояново/- Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбински мост - с. Върбина (от км 0+000 до км 1+892,69) – ПЪТ. | 13 570,00 | кв.м. |
| 1.1.2 | Общински път № SML 1135/III-865, Лещак - Стояново/- Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбински мост - с. Върбина (от км 0+000 до км 1+892,69) – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. | 1 892,69 | л.м. |
| 1.2 | Обект №2: Общински път № SML 1135 /III-865, Лещак - Стояново/- Върбина- Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина - Студена (от км 2+100 до км 5+980) -I етап, в т.ч.: | 3 880,00 | л.м. |
| 1.2.1 | Общински път № SML 1135/III-865, Лещак - Стояново/- Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина - Студена (от км 2+100 до км 5+980) - I етап. – ПЪТ. | 18 381,10 | кв.м. |
| 1.2.2 | Общински път № SML 1135/III-865, Лещак - Стояново/- Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина - Студена (от км 2+100 до км 5+980) - I етап. – ТРОТОАРИ. | 521,00 | кв.м. |
| 1.2.3 | Общински път № SML 1135/III-865, Лещак - Стояново/- Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина - Студена (от км 2+100 до км 5+980) - I етап. – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. | 3 880,00 | л.м. |
| 1.2.4 | Общински път № SML 1135 / III - 865, Лещак -Стояново/ - Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина - Студена (от км 2+100 до км 5+980) -1 етап - ГАБИОНИ | 112 | бр. |
| 1.3 | Обект №3: Общински път № SML 1135/III-865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Студена - Боровина (от км 8+560 до км 12+382,97)-II етап, в т.ч.: | 3 822,97 | л.м. |
| 1.3.1 | Общински път № SML 1135/III-865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Студена - Боровина (от км 8+560 до км 12+382,97)-II етап -ПЪТ. | 17 400,80 | кв.м. |
| 1.3.2 | Общински път № SML 1135 / III - 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Студена - Боровина (от км 8+560 до км 12+382,97) - II етап. – ТРОТОАРИ. | 247 | кв.м. |
| 1.3.3 | Общински път № SML 1135 / III - 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Студена - Боровина (от км 8+560 до км 12+382,97) - II етап. – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. | 3 822,97 | л.м. |
| 1.4 | Обект №4: Общински път № SML 3138/III-865, Търън-Леска /-Лещак - Борика - Допие - реконструкция и рехабилитация на участък от път: III -865 - Лещак (от км 0+500 до км 0+691,78) , в т.ч.: | 191,78 | кв.м. |
| 1.4.1 | Общински път № SML 3138/III-865, Търън-Леска /-Лещак - Борика - Допие - реконструкция и рехабилитация на участък от път: III -865 - Лещак (от км 0+500 до км 0+691,78) - ПЪТ. | 1 314,00 | кв.м. |
| 1.4.2 | Общински път № SML 3138/III-865, Търън-Леска /-Лещак - Борика - Допие - реконструкция и рехабилитация на участък от път: III -865 - Лещак (от км 0+500 до км 0+691,78) - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. | 191,78 | л.м. |
| 1.5 | Обект №5: Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) , в т.ч.: | 4 000,00 | л.м. |
| 1.5.1 | Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) – ПЪТ. | 17 930,55 | кв.м. |
| 1.5.2 | Общински път № SML 3153 /III-867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище -Тънкото (от км 0+000 до км 4+000)- ТРОТОАРИ. | 74,00 | кв.м. |
| 1.5.3 | Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. | 4 000,00 | л.м. |
| 1.6 | Обект №6: Общински път № SML. 1149/III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - / III - 867 / - реконструкция и рехабилитация на участък от път: III - 867 -Ловци - Мъглища (от км 1+451 до км 1+599,97) , в т.ч.: | 148,97 | кв.м. |
| 1.6.1 | Общински път № SML. 1149/III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - / III - 867 / - реконструкция и рехабилитация на участък от път: III - 867 -Ловци - Мъглища (от км 1+451 до км 1+599,97) – ПЪТ. | 773 | кв.м. |
| 1.6.2 | Общински път № SML. 1149/III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - / III - 867 / - реконструкция и рехабилитация на участък от път: III - 867 -Ловци - Мъглища (от км 1+451 до км 1+599,97) – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. | 148,97 | л.м. |
| 1.7 | Обект №7: Общински път № SML 3142 /II-86, Средногорци - Рудозем / - Рустан - реконструкция и рехабилитация на участък от път: II - 86 - Средногорци (от км 0+300 до км 0+383,37) , в т.ч.: | 83,37 | л.м. |
| 1.7.1 | Общински път № SML 3142 /II-86, Средногорци - Рудозем / - Рустан - реконструкция и рехабилитация на участък от път: II - 86 - Средногорци (от км 0+300 до км 0+383,37) – ПЪТ. | 891,00 | кв.м. |
| 1.7.2 | Общински път № SML 3142 /II-86, Средногорци - Рудозем / - Рустан - реконструкция и рехабилитация на участък от път: II - 86 - Средногорци (от км 0+300 до км 0+383,37) – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. | 83,37 | л.м. |
| 1.8 | Обект №8: Рехабилитация на улично осветление в участъци от общински пътища, преминаващи през урбанизирани територии: Път № SML 1149 /III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - /III - 867/, преминаващ през гр.Мадан, с.Мъглища и с.Ловци; Път № SML 3150/III-867/-Мадан - Митовска - Арпаджик, преминаващ през гр.Мадан, с.Митовска и с.Арпаджик; Път № SML 2155/SML 2131, Мадан - Върба/-Шаренска, преминаващ през с.Шаренска; Път № SML- 3142 /II-86, Средногорци-Рудозем /-Рустан, преминаващ през с.Средногорци; Път № SML 3157 /II-86, Търън - Средногорци/ -Равнища, преминаващ през с.Равнища; Път № SML-3139 /III - 865, п.к.Лещак-п.к.Стояново/ - Леска -Кориите, преминаващ през с.Леска; Път № SML 2133 /III -867, Мадан - Цацаровци /-Буково - Букова поляна /III - 865/, преминаващ през с.Буково и с.Букова поляна; Път № SML 3153/III-867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото, преминаващ през гр.Мадан и с.Равно нивище; Път № SML 3154 /SML 1130/ Мадан - Бориново - Конски дол, преминаващ през гр.Мадан и с.Бориново. | 9 368,00 | л.м. |

КАТЕГОРИЯТА НА СТРОЕЖИТЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА  № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ОБЕКТИТЕ, СА КАКТО СЛЕДВА:

1. Общински път № SML 1135 / ІІІ – 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена – Боровина -  реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбински мост - с. Върбина (от км 0+000 до км до км 1+892,69); Строежа е III категория, съгласно Разрешение за строеж № 40 от 12.09.2016 г.

2. Общински път № SML 1135 / ІІІ – 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена – Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път:  Върбина – Студена (от км 2+100 до км 5+980) - І етап; Строежи в Р.България, строежа е III категория, съгласно Разрешение за строеж № 15 от 04.07.2016 г., Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 15 от 04.07.2016 г., № Д – 15-1 от 26.09.2016 г.;

3. Общински път № SML 1135 / ІІІ – 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена – Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път:  Студена - Боровина (от км 8+560 до км 12+382,97) - ІІ етап; Строежа е III категория, съгласно Разрешение за строеж № 15 от 04.07.2016 г., Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 15 от 04.07.2016 г., № Д – 15-1 от 26.09.2016 г.,

4. Общински път № SML 3138 / ІІІ – 865, Търън - Леска / - Лещак - Борика – Долие - реконструкция и рехабилитация на участък от път: ІІІ – 865 – Лещак (от км 0+500 до км 0+691,78); Строежа е  III категория, съгласно Разрешение за строеж № 18 от 04.07.2016 г.,

5. Общински път № SML 3153 / ІІІ – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път:  Мадан – Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000). Строежа е III категория, съгласно Разрешение за строеж № 49 от 29.09.2016 г.,

6. Общински път № SML 1149 / ІІІ – 867 / - Мадан – Мъглища – Ловци - / ІІІ – 867 / - реконструкция и рехабилитация на участък от път: ІІІ – 867 - Ловци - Мъглища (от км 1+451 до км 1+599,97). Строежа е III категория, съгласно Разрешение за строеж № 21 от 04.07.2016 г.,

7 Общински път № SML 3142 /ІІ–86, Средногорци - Рудозем / - Рустан -  реконструкция и рехабилитация на участък от път: ІІ – 86 - Средногорци (от км 0+300 до км 0+383,37). Строежа е III категория, съгласно Разрешение за строеж № 22 от 04.07.2016 г.

8. ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ в участъци от общински пътища, преминаващи през урбанизирани територии

- Път № SML 1149 /III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - /III -    867/, преминаващ през гр.Мадан, с.Мъглища и с.Ловци:III категория съгласно Разрешение за строеж № 50 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 50 от 29.09.2016 г., № Д – 50-1 от 30.09.2016 г.;

- Път № SML 3150/III-867/-Мадан - Митовска - Арпаджик, преминаващ през гр.Мадан, с.Митовска и с.Арпаджик:III категория съгласно Разрешение за строеж № 54 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 54 от 29.09.2016 г., № Д – 54-1 от 30.09.2016 г.;

- Път № SML 2155/SML 2131, Мадан - Върба/-Шаренска, преминаващ през с.Шаренска: III категория съгласно Разрешение за строеж № 58 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 58 от 29.09.2016 г., № Д – 58-1 от 30.09.2016 г.;

- Път № SML- 3142 /II-86, Средногорци-Рудозем /-Рустан, преминаващ през с.Средногорци: III категория съгласно Разрешение за строеж № 57 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 57 от 29.09.2016 г., № Д – 57-1 от 30.09.2016 г.;

- Път № SML 3157 /II-86, Търън - Средногорци/ -Равнища, преминаващ през с.Равнища: III категория съгласно Разрешение за строеж № 56 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 56 от 29.09.2016 г., № Д – 56-1 от 30.09.2016 г.;

- Път № SML-3139 /III - 865, п.к.Лещак-п.к.Стояново/ - Леска -Кориите, преминаващ през с.Леска: III категория съгласно Разрешение за строеж № 52 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 52 от 29.09.2016 г., № Д – 52-1 от 30.09.2016 г.;

- Път № SML 2133 /III -867, Мадан - Цацаровци /-Буково - Букова поляна /III - 865/, преминаващ през с.Буково и с.Букова поляна: III категория съгласно Разрешение за строеж № 51 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 51 от 29.09.2016 г., № Д – 51-1 от 30.09.2016 г.;

- Път № SML 3153/III-867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото, преминаващ през гр.Мадан и с.Равно нивище: III категория съгласно Разрешение за строеж № 55 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 55 от 29.09.2016 г., № Д – 55-1 от 30.09.2016 г.;

- Път № SML 3154 /SML 1130/ Мадан - Бориново - Конски дол, преминаващ през гр.Мадан и с.Бориново: III категория съгласно Разрешение за строеж № 53 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 53 от 29.09.2016 г., № Д – 53-1 от 30.09.2016 г.